PROFIBUS DP从站解决方案

PROFIBUS DP从站PCI卡

PB-OEM4-PCI使用手册

V1.1

北京鼎实创新科技有限公司

2014-7

目 录

第一章 产品概述	2

㈠ 主要用途	2

㈡ 产品系列	2

㈢ 产品特点	3

㈣ 技术指标	3

第二章 PB-OEM4-PCI卡安装与编程	4

㈠ PB-OEM4-PCI的安装	4

⑴ 系统要求	4

⑵ 安装硬件	4

⑶ DLL函数说明	7

⑷ DLL的使用	10

⑷ 两种数据接收方式	11

第三章  PB-OEM4-PCI与PROFIBUS主站的连接与配置	17

㈠ PROFIBUS网络连接	17

㈡ 配置要求	18

㈢ 使用Step7进行系统配置	18

⑴ 打开Step7	18

⑵ 新建一个项目	18

⑶ 添加SIMATIC 300 Station	19

⑷ 添加PROFIBUS DP从站PB-OEM4-PCI	23

㈣ 下载程序	26

⑴ Set PG-PC Interface的设置	26

⑵下载程序到SIMATIC 315-2 DP中	27

⑶ 接收/发送数据的监控	28

第四章 关于GSD文件	29

㈠ GSD文件相关说明	29

㈡ PB-OEM4-PCI的GSD文件和ID号	30

㈢ 用户产品的ID号、GSD文件及产品认证	32

第五章  有毒有害物质表	33

# 第一章 产品概述

## ㈠ 主要用途

本产品是具有双口RAM、PCI 接口的PROFIBUS-DP 从站网卡，为PC 机、工业板式电

脑、及各种 HMI 连接到PROFIBUS 提供解决方案。

## ㈡ 产品系列

PROFIBUS—PCI总线桥PB-OEM4-PCI接口卡（以下简称“PCI卡”）是PROFIBUS总线桥OEM系列的产品。

## ㈢ 产品特点

1、 应用简单：用户安装好PB-OEM4-PCI 的驱动程序后，调用所提供的DLL，可以很方便的控制PROFIBUS 的输入/输出。

2、应用广泛：可广泛用于带有PCI 插槽的各种机型，如：工控机，HMI 等。

3、以OEM 方式提供：用户对整机产品有自主知识产权、品牌、商标注册权。

## ㈣ 技术指标

1、PROFIBUS-DP 接口：D9，PROFIBUS-DP 从站，DP-V0/V1 协议，符合IEC61508

及中国国家标准GB/T 20540-2006：测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线

的第3 部分：PROFIBUS 规范；

2、标准PROFIBUS-DP 驱动接口, 波特率自适应，最大波特率12M；

3、PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定，最大200 字节输入/200 字节输出；

4、标准PCI 接口；

5、环境温度：

运输和存储：-40℃～+70℃

工作温度：-20℃～+55℃

6、工作相对湿度：5~95%

# 第二章 PB-OEM4-PCI卡安装与编程

## ㈠ PB-OEM4-PCI的安装

### ⑴ 系统要求

操作系统：Windows 2000+Service Pack 4 或者Windows XP

### ⑵ 安装硬件

① 在PC或者HMI设备关闭电源后，将PB-OEM4-PCI卡插入PCI插槽，并用螺丝将其固定。

② 安装PB-OEM4-PCI驱动程序。安装好PB-OEM4-PCI后，开机后，系统提示找到新硬件，按照图2-1—2-4安装驱动程序。

图2-1

图2-2

图2-3

图2-4

安装成功后，则会出现图2-5所示界面。

图2-5

### ⑶ DLL函数说明

① PCI卡启动函数

功能：打开PCI卡,返回句柄,出错则无效（INVALID_HANDLE_VALUE值）；

参数：

| 类型 | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ULONG | iIndex | 设备序号,从0开始依次增加 |

在一台PC机上，可以安装多台PB-OEM4-PCI卡，参数iIndex表示PCI卡安装的次序。

返回值：

| 值 | 描述 |
| --- | --- |
| -1 | 打开设备失败 |
| HANDLE | 句柄 |

② PCI卡初始化函数

参数：

| 类型 | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ULONG | iIndex | 设备序号,从0开始依次增加 |
| UCHAR* | init_addr | 指向初始化数据数组首地址的指针 |
| UCHAR | init_len | 初始化数据的长度 |

PCI卡初始化包括对双口RAM自检和对PROFIBUS参数初始化两部分，PCI卡首先对双口RAM自检，如成功，继续对PROFIBUS参数初始化，否则退出程序，并且返回不同的结果值。

返回值：

| 值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x10 | 自检和初始化成功 |
| 0x20 | 自检失败 |
| 0x21 | 初始化失败 |
| 0x30 | 自检未获得控制权（循环1000次） |
| 0x31 | 初始化时未获得控制权（循环1000次） |
| 0x40 | 接口板未准备好 |

③ 接收PROFIBUS数据和用户参数

参数：

| 类型 | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ULONG | iIndex | 设备序号,从0开始依次增加 |
| UCHAR* | revda_addr | 指向存放待接收数据的首地址 |
| UCHAR | revda_len | 待接收数据的长度 |
| UCHAR | revpda_addr | 指向存放待接收用户参数的首地址 |
| UCHAR | revpda_len | 待接收用户参数的长度 |

返回值：

| 值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x10 | 读取数据成功 |
| 0x11 | 读取数据失败 |
| 0x20 | 读取用户参数成功 |
| 0x21 | 读取用户参数失败 |
| 0x30 | 未获得控制权 |
| 0x40 | 输出数据和用户参数数据同时有效，但读取失败 |
| 0x44 | 输出数据和用户参数数据同时有效，读取用户参数成功 |
| 0x48 | 输出数据和用户参数数据同时有效，读取数据成功 |
| 0x4C | 输出数据和用户参数数据同时有效，读取用户参数和数据成功 |
| 0x50 | PROFIBUS主站已连通，没有有效数据 |
| 0x60 | PROFIBUS主站未连通 |

④ 发送PROFIBUS数据

参数：

| 类型 | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ULONG | iIndex | 设备序号,从0开始依次增加 |
| UCHAR * | sendda_addr | 指向存放待发送数据的首地址 |
| UCHAR | sendda_len | 待发送数据的长度，它包括数据长度、数据、校验和 |

返回值：

| 值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x10 | 发送数据成功 |
| 0x20 | 发送数据失败 |
| 0x30 | 未获得控制权 |

⑤ 退出系统，关闭PCI卡操作

当程序要退出系统时，要使用此函数。它包括：系统复位、关闭中断使能、硬件同步标志清零、释放控制权和关闭PCI卡等操作。

⑹ 关闭中断使能宏定义

在不使用中断方式时，要使用此命令关闭中断使能。

参数：

| 类型 | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ULONG | iIndex | 设备序号,从0开始依次增加 |

返回值：

| 值 | 描述 |
| --- | --- |
| TRUE | 关闭中断成功 |
| FALSE | 关闭中断失败 |

⑦ 中断回调函数

功  能：打开中断使能，中断时响应中断函数IntEvent。

参数：

| 类型 | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ULONG | iIndex | 设备序号,从0开始依次增加 |
| OEM4_INT_INDEX | IntEvent | 接收中断服务函数名 |

返回值：

| 值 | 描述 |
| --- | --- |
| TRUE | 打开中断成功 |
| FALSE | 打开中断失败 |

### ⑷ DLL的使用

基于Visual C++ 6.0开发平台。

新建一个基于MFC的项目，添加相应的头文件和库文件；将所提供的头文件和库文件复制当前项目文件下。文件包括：

oem4pcidll.dll

oem4pcidll.h

oem4pcidll.lib

① 添加H头文件

在“File View”的“Header Files”中添加“oem4pcidll.h”；

在C源程序中添加“#include "oem4pcidll.h” ”。

② 添加库文件

在Project Settings中“Link”—〉组中的“Object/library modules：”处添加” oem4pcidll.lib” 。

### ⑷ 两种数据接收方式

①查询方式，参考例程oem4pci_demo；程序流程如图2-6所示。

图2-6 查询方式接收数据

②中断方式，参考例程oem4pci_INTdemo；程序流程如图7所示。

图2-7 中断方式接收数据

③ 关于初始化数据格式的说明

| 数据 | 定义 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| UBYTE pb_adr; | PROFIBUS从站地址 | 1 |
| UBYTE pb_id_h; | PROFIBUS从站ID高字节 | 1 |
| UBYTE pb_id_l; | PROFIBUS从站ID低字节 | 1 |
| UBYTE cfg_len; | Config数据长度 | 1 |
| UBYTE cfg_data[10]; | Config数据 | 10 |
| UBYTE pb_in_len; | PROFIBUS输入数据长度 | 1 |
| UBYTE pb_out_len; | PROFIBUS输出数据长度 | 1 |
| UBYTE user_prm_len; | 用户参数长度 | 1 |

表2-1 初始化数据格式

说明：

▼站号

用户模板应设有设置站号的拨码开关或有键盘、手持终端等其他设置PROFIBUS从站站号和方式；从站地址范围为0～126。用户模板设置的站号必须和你在主站配置时设置的站号一致。

▼ID号

经过PI认证的产品都有唯一的一个ID号。未经测试认证的设备可先自定义一个ID号，比如：0080H。产品ID号必需和你的GSD文件中的ID号一致；

#### ▼ I/O配置数据

I/O配置数据：在PROFIBUS通讯中，用特定的16进制数据定义PROFIBUS输入和输出数据。

输入数据：本产品PROFIBUS的I/O数量最大可为10；I/O配置数据请见下表2中的“代码”；

在PROFIBUS通讯中，为确保PROFIBUS输入/输出数据的完整性，将数据分成如下类型：

Byte 完整：			用于开关量；

Word完整：			用于模拟量；

全部输入/输出完整：	用于浮点数；

表2-2  PB-OME2-SE接口PROFIBUS I/O配置数据表

| 代码 | 说明 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | byte input, Byte完整 |  | byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x10 | 1 byte input, Byte完整 | 0x90 | 1 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x11 | 2 byte input, Byte完整 | 0x91 | 2 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x12 | 3 byte input, Byte完整 | 0x92 | 3 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x13 | 4 byte input, Byte完整 | 0x93 | 4 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x14 | 5 byte input, Byte完整 | 0x94 | 5 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x15 | 6 byte input, Byte完整 | 0x95 | 6 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x16 | 7 byte input, Byte完整 | 0x96 | 7 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x17 | 8 byte input, Byte完整 | 0x97 | 8 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x18 | 9 byte input, Byte完整 | 0x98 | 9 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x19 | 10 byte input, Byte完整 | 0x99 | 10 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x1A | 11 byte input, Byte完整 | 0x9A | 11 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x1B | 12 byte input, Byte完整 | 0x9B | 12 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x1C | 13 byte input, Byte完整 | 0x9C | 13 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x1D | 14 byte input, Byte完整 | 0x9D | 14 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x1E | 15 byte input, Byte完整 | 0x9E | 15 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x1F | 16 byte input, Byte完整 | 0x9F | 16 byte input, 全部输入/输出完整 |
|  | byte output, Byte完整 |  | byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x20 | 1 byte output, Byte完整 | 0xA0 | 1 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x21 | 2 byte output, Byte完整 | 0xA1 | 2 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x22 | 3 byte output, Byte完整 | 0xA2 | 3 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x23 | 4 byte output, Byte完整 | 0xA3 | 4 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x24 | 5 byte output, Byte完整 | 0xA4 | 5 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x25 | 6 byte output, Byte完整 | 0xA5 | 6 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x26 | 7 byte output, Byte完整 | 0xA6 | 7 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x27 | 8 byte output, Byte完整 | 0xA7 | 8 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x28 | 9 byte output, Byte完整 | 0xA8 | 9 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x29 | 10 byte output, Byte完整 | 0xA9 | 10 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x2A | 11 byte output, Byte完整 | 0xAA | 11 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x2B | 12byte output, Byte完整 | 0xAB | 12byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x2C | 13 byte output, Byte完整 | 0xAC | 13 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x2D | 14 byte output, Byte完整 | 0xAD | 14 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x2E | 15 byte output, Byte完整 | 0xAE | 15 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x2F | 16 byte output, Byte完整 | 0xAF | 16 byte output, 全部输入/输出完整 |
|  | byte input/output, Byte完整 |  | byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x30 | 1 byte input/output, Byte完整 | 0xB0 | 1 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x31 | 2 byte input/output, Byte完整 | 0xB1 | 2 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x32 | 3 byte input/output, Byte完整 | 0xB2 | 3 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x33 | 4 byte input/output, Byte完整 | 0xB3 | 4 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x34 | 5 byte input/output, Byte完整 | 0xB4 | 5 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x35 | 6 byte input/output, Byte完整 | 0xB5 | 6 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x36 | 7 byte input/output, Byte完整 | 0xB6 | 7 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x37 | 8 byte input/output, Byte完整 | 0xB7 | 8 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x38 | 9 byte input/output, Byte完整 | 0xB8 | 9 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x39 | 10 byte input/output, Byte完整 | 0xB9 | 10 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x3A | 11 byte input/output, Byte完整 | 0xBA | 11 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x3B | 12byte input/output, Byte完整 | 0xBB | 12byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x3C | 13 byte input/output, Byte完整 | 0xBC | 13 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x3D | 14 byte input/output, Byte完整 | 0xBD | 14 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x3E | 15 byte input/output, Byte完整 | 0xBE | 15 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x3F | 16 byte input/output, Byte完整 | 0xBF | 16 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
|  | word input, word完整 |  | word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x50 | 1 word input, word完整 | 0xD0 | 1 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x51 | 2 word input, word完整 | 0xD1 | 2 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x52 | 3 word input, word完整 | 0xD2 | 3 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x53 | 4 word input, word完整 | 0xD3 | 4 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x54 | 5 word input, word完整 | 0xD4 | 5 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x55 | 6 word input, word完整 | 0xD5 | 6 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x56 | 7 word input, word完整 | 0xD6 | 7 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x57 | 8 word input, word完整 | 0xD7 | 8 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x58 | 9 word input, word完整 | 0xD8 | 9 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x59 | 10 word input, word完整 | 0xD9 | 10 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x5A | 11 word input, word完整 | 0xDA | 11 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x5B | 12 word input, word完整 | 0xDB | 12 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x5C | 13 word input, word完整 | 0xDC | 13 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x5D | 14 word input, word完整 | 0xDD | 14 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x5E | 15 word input, word完整 | 0xDE | 15 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x5F | 16 word input, word完整 | 0xDF | 16 word input, 全部输入/输出完整 |
|  | word output, word完整 |  | word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x60 | 1 word output, word完整 | 0xE0 | 1 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x61 | 2 word output, word完整 | 0xE1 | 2 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x62 | 3 word output, word完整 | 0xE2 | 3 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x63 | 4 word output, word完整 | 0xE3 | 4 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x64 | 5 word output, word完整 | 0xE4 | 5 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x65 | 6 word output, word完整 | 0xE5 | 6 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x66 | 7 word output, word完整 | 0xE6 | 7 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x67 | 8 word output, word完整 | 0xE7 | 8 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x68 | 9 word output, word完整 | 0xE8 | 9 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x69 | 10 word output, word完整 | 0xE9 | 10 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x6A | 11 word output, word完整 | 0xEA | 11 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x6B | 12 word output, word完整 | 0xEB | 12 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x6C | 13 word output, word完整 | 0xEC | 13 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x6D | 14 word output, word完整 | 0xED | 14 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x6E | 15 word output, word完整 | 0xEE | 15 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x6F | 16 word output, word完整 | 0xEF | 16 word output, 全部输入/输出完整 |
|  | word input/output, Word完整 |  | word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x70 | 1 word input/output, Word完整 | 0xF0 | 1 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x71 | 2 word input/output, Word完整 | 0xF1 | 2 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x72 | 3 word input/output, Word完整 | 0xF2 | 3 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x73 | 4 word input/output, Word完整 | 0xF3 | 4 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x74 | 5 word input/output, Word完整 | 0xF4 | 5 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x75 | 6 word input/output, Word完整 | 0xF5 | 6 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x76 | 7 word input/output, Word完整 | 0xF6 | 7 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x77 | 8 word input/output, Word完整 | 0xF7 | 8 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x78 | 9 word input/output, Word完整 | 0xF8 | 9 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x79 | 10 word input/output, Word完整 | 0xF9 | 10 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x7A | 11 word input/output, Word完整 | 0xFA | 11 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x7B | 12word input/output, Word完整 | 0xFB | 12 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x7C | 13 word input/output, Word完整 | 0xFC | 13 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x7D | 14 word input/output, Word完整 | 0xFD | 14 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x7E | 15 word input/output, Word完整 | 0xFE | 15 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x7F | 16 word input/output, Word完整 | 0xFF | 16 word input/output, 全部输入/输出完整 |

④ 使用自定义消息实现中断

▼ 定义用户消息：

#define  WM_INT WM_USER+100

▼ 定义中断函数原型为回调函数：

void     CALLBACK InterruptEvent(void);

▼ 中断服务程序：

接收数据；

发送数据（可以放在中断服务程序之外，采用定时器发送）；

发送数据完毕之后，调用void trig_int(void)函数，触发OEM4-PCI卡的CPU中断方式通知CPU接收数据。

注意：由于中断实时性高,可以随时被调用,所以在这个函数里不宜做过多操作,用postmessage函数将操作外移。

# 第三章  PB-OEM4-PCI与PROFIBUS主站的连接与配置

PB-OEM4-PCI作为一个标准的PROFIBUS DP从站，可以与西门子、ABB、三菱和欧姆龙的PROFIBUS主站进行通讯。本手册以与西门子PROFIBUS DP主站S7 315-2DP的连接和配置为例。

## ㈠ PROFIBUS网络连接

硬件连接如图3-1所示。

图3-1

## ㈡ 配置要求

软件：安装Step7 v5.2或以上版本。

硬件：安装CP5611网卡或者MPI PC Adapter。(用于下载程序)。

## ㈢ 使用Step7进行系统配置

### ⑴ 打开Step7

### ⑵ 新建一个项目

见图3-1：

图3-1

并将该项目命名为：PB-OEM4-PCI, 如图3-2

图3-2

### ⑶ 添加SIMATIC 300 Station

在PB-OEM4-PCI鼠标右键弹出菜单，如图3-3

图3-3

双击图3-4中的SIMATIC PC 300(1), SIMATIC 300(1)为所配置的Station Name。

图3-4

然后双击图3-5中的Hardware，

图3-5

出现图3-6窗口，在该窗口上进行硬件配置。选择SIMIATIC 300(RACK-300(Rail并双击Rail，出现图3-7所示界面。

图3-6

按照图3-7所示，选择rail的第二槽，在图3-7窗口右侧的catalog选择CPU-300(        CPU 315-2 DP(选择对应的CPU型号)，并鼠标双击该型号。

图3-7

弹出如图3-8所示窗口。Address为主站地址，一般默认为2；选择图3-8窗口中窗口的“NEW”按钮新建一个PROFIBUS网络，

图3-8

出现图3-9所示的窗口，在该窗口中设置PROFIBUS网络通讯波特率，一般选择187.5K，本产品支持12M波特率。然后，点击“OK”按钮，退出当前窗口。

图3-9

然后图3-8所示的窗口变为图3-10所示的窗口，

图3-10

点击图3-10所示窗口中的“OK”按钮，退出当前窗口，如图3-11所示。

图3-11

### ⑷ 添加PROFIBUS DP从站PB-OEM4-PCI

用鼠标点中该网络，然后从窗口右边的Catalog区域选择PB-，双击该产品型号，如图3-12，

图3-12

注：如果在Catalog中没有找到PB-OEM4-PCI,首先确认是否将DS_OEM4.GSD 复制到SIEMENS\Step7\S7DATA\GSD目录下，然后用户是否更新。如果没有更新Catalog，则需要保存当前配置，然后关闭当前配置的子窗口，保留主窗口。选择主窗口“Options(Updata Catalog”，如图3-13所示。

图3-13

弹出如图3-12的窗口，并将从站地址设置为19（十进制）；该地址必须与实际设备的地址一致。

注：该地址即初始化报文的第一个字节(PROFIBUS站号)，在VC例程中将该地址设置0x13，即19(十进制)。

选择“OK”退出当前窗口。

图3-12

则从站添加到PROFIBUS网络中。

图3-13

如图3-13所示，选中图中从站图标，然后选中插槽1，鼠标双击PB-OEM4-PCI选项中的“16 Byte DI/Consistency 1 Byte”，将16 Byte DI/Consistency 1 Byte插入到槽1中。依次插入“16 Byte DO/Consistency 1 Byte”。如图3-14所示。

图3-14

注：该配置与初始化报文中的配置字关系紧密；根据例程的初始化报文，配置字分别为0x1F,0x2F, 0x1F,0x2F, 0x1F,0x2F。根据表2-2，分别代表图3-14中插入的配置。

点击图3-14窗口中工具栏图标，存盘编译，退出，则完成了Step 7配置。

## ㈣ 下载程序

### ⑴ Set PG-PC Interface的设置

进入“控制面板”，打开Set PG-PC的图标，如果下载工具使用CP5611网卡，则将将S7ONLINE指向 CP5611(MPI)，如图3-15-1。

如果下载工具使用PC Adapter，则将将S7ONLINE指向 PC Adapter (MPI)，如图3-15-2所示。

完成后“OK”退出。

图3-15-1

图3-15-2

### ⑵下载程序到SIMATIC 315-2 DP中

打开Step7的配置界面，将配置信息下载到315-2 DP中，如图3-16所示，点击工具栏红色标注按钮进行下载。

图3-16

下载完毕后，如果硬件连接正常，运行PC机例程，“打开设备”后，则315-2 DP上无红色灯闪烁，PROFIBUS通讯正常，可是数据的接收/发送。

### ⑶ 接收/发送数据的监控

在STEP 7新建变量表，对PROFIBUS 输入(即PC程序发送的数据)数据监控。如图3-17所示区域鼠标右击弹出所示窗口。

图3-17

在接着弹出的窗口中将变量表命名为VAT_1（默认）。打开该变量表后按图3-18中右侧输入需要监控的变量名。

图3-18

注：PROFIBUS输出数据的控制是通过OB35中梯形图来实现的。在STEP 7中OB35模块是100MS定时触发模块。

# 第四章 关于GSD文件

## ㈠ GSD文件相关说明

⑴ 每一个PROFIBUS从站都要有一个“设备描述文件”称为GSD文件，用来描述该PROFIBUS-DP设备的特性。

⑵ GSD文件包含了设备所有定义参数，如下：

•支持的波特率；

•支持的信息长度；

•输入/输出数据数量；

•诊断数据的含义；

•可选模块种类等。

⑶ GSD文件是文本类文件，可用“记事本”编辑。

⑷ 无论使用什么样的系统配置软件，都要根据GSD文件来对DP设备配置。

⑸ 国际PROFIBUS组织PI提供了GSD文件编辑软件：gsdedit.exe.该软件依照profibus技术标准格式规定，对用户编辑的GSD文件进行格式检查。该软件的“帮助”功能强大，也是一种快速学习GSD文件技术的途径。见图4-1、图4-2。

## ㈡ PB-OEM4-PCI的GSD文件和ID号

PB-OEM4-PCI产品已经在国际PROFIBUS组织PI备案，已取得PI授予ID号：06FA和GSD文件名：DS_OEM4.GSD。

;====================================================

; Vender		: 	鼎实创新科技有限责任公司

; Model			:	PB-OEM4-PCI

; Version		:	2007年1月 V1.0

; GSD File		:	DS_PCI .GSD

;============================================================

#Profibus_DP

; <Prm-Text-Def-List>

; <Ext-User-Prm-Data-Def-List>

; <Unit-Definition-List>

GSD_Revision				= 2

Vendor_Name					= "DS FieldBus Co,Ltd."	;公司名，可以按用户修改

Model_Name					= "PB-OEM4-PCI"				;模块名称，在STEP 7中组态该产品的名称

Revision						= "V1.0"

Ident_Number				= 0x06FA							;ID号，必须与PC程序的初始化报文一致

Protocol_Ident				= 0

Station_Type				= 0

Hardware_Release			= "A1.0"

Software_Release			= "Z1.0"

9.6_supp						= 1								;支持的波特率

19.2_supp	= 1						;支持的波特率

93.75_supp					= 1								;支持的波特率

187.5_supp					= 1								;支持的波特率

500_supp						= 1								;支持的波特率

45.45_supp					= 1								;支持的波特率

1.5M_supp					= 1								;支持的波特率

3M_supp						= 1								;支持的波特率

6M_supp						= 1								;支持的波特率

12M_supp						= 1								;支持的波特率

MaxTsdr_9.6					= 60

MaxTsdr_19.2				= 60

MaxTsdr_45.45				= 250

MaxTsdr_93.75				= 60

MaxTsdr_187.5				= 60

MaxTsdr_500					= 100

MaxTsdr_1.5M				= 150

MaxTsdr_3M					= 250

MaxTsdr_6M					= 450

MaxTsdr_12M					= 800

Implementation_Type		= "SPC3"

Bitmap_Device				= "si9001pn"	;图标文件，在组态中看到的图标，用户可以自制图标

; Slave-Specification:

OrderNumber					= "PB-OEM4-PCI"

Freeze_Mode_supp			= 1

Sync_Mode_supp				= 1

Auto_Baud_supp				= 1

Fail_safe					= 0

Min_Slave_Intervall		= 1

Max_Diag_Data_Len		= 6

User_Prm_Data_Len		= 0

Modular_Station 			= 1

Max_Module					= 8

Modul_Offset				= 0

Max_Input_Len				= 200

Max_Output_Len				= 200

Max_Data_Len				= 400

Slave_Family				= 3@TdF@PB-OEM4		;组态中的分类名

; <Module-Definition-List>;用户配置数据，必须与PC程序的初始化报文和顺序严格一致

Module="empty slot"0x00

EndModule

Module = "1 Byte DI/Consistency 1 Byte" 0x10

EndModule

……

Module = "16 Word AI/AO/Whole  Consistency" 0xFF

EndModule

## ㈢ 用户产品的ID号、GSD文件及产品认证

⑴  PB-OEM4-PCI初始化报文中的ID号必须和GSD文件中的ID号一致才能连通；

⑵ 由于本产品以OEM方式销售，用户对应用本产品开发的PROFIBUS设备有自主知识产权和品牌；因此，当用户产品正式销售提供给你的用户时，本产品的ID号和GSD文件名不宜作为用户产品的ID号和GSD文件名；

⑶ 如果用户需要产品的测试认证，可以委托“中国PROFIBUS组织CPO”向国际PROFIBUS组织PI办理申请产品认证手续，那时，用户可以得到自己的产品ID号和GSD文件名。用户还应与“中国PROFIBUS产品测试实验室CPPTL”联系进行产品测试。产品测试合格后CPPTL将出据“测试报告”；国际PROFIBUS组织PI根据产品的“测试报告”决定给您的产品正式认证证书。

⑷ 用户也可以暂时自定义一个ID号，在产品开发时期使用。在一条PROFIBUS总线上，不同类型或相同类型具有同一ID号的从站并不影响系统连通。

(5) 用户产品的GSD文件

用户产品的GSD文件可以在本产品GSD文件基础上，在用户公司名、产品型号、系列号     等处置换成用户产品信息，即可成为用户的GSD文件。

# 第五章  有毒有害物质表

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》的要求出台

| 部件名称 | 有毒有害物质和元素 |
| --- | --- |
|  | 铅 （Pb） | 汞 （Hg） | 镉 （Cd） | 六价铬 （Cr（VI）） | 多溴联苯 （PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 电路板 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插座/插头 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0：表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于SJ/T1163-2006的限制要求；

X：表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于SJ/T1163-2006的限制要求。

注明：引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

# Text boxes

PB  — OEM4 — PCI

OEM1: 	高速、双口RAM连接

OEM2:	通用型、串口连接

OEM3:	I/O型

OEM4: 	PCI接口

PB: PROFIBUS总线桥

PCI:接口方式

HANDLE Open_PCIcard(ULONG iIndex)

UCHAR Init_PCIcard(ULONG iIndex,UCHAR *init_addr,

UCHAR init_len)

UCHAR Recv_PBdata(ULONG iIndex,UCHAR *revda_addr,

UCHAR revda_len, UCHAR *revpda_addr, UCHAR revpda_len)

UCHAR Send_PBdata(ULONG iIndex,UCHAR *sendda_addr,

UCHAR sendda_len)

void Exit_PCIcard(ULONG iIndex)

BOOL Close_Int(ULONG iIndex)

BOOL Open_Int(ULONG iIndex,OEM4_INT_INDEX IntEvent)

定义初始化数据数组

接收数据数组

发送数据数组

打开设备成功吗？

（Open_PCIcard() == INVALID_HANDLE_VALUE）

是

初始化OEM4-PCI卡成功吗？

Init_PCIcard(UCHAR init_addr,

UCHAR init_len)

TRUE

定时发送数据：

Send_PBdata(UCHAR sendda_addr,

UCHAR sendda_len)

定时接收数据：

Recv_PBdata(UCHAR *revda_addr,

UCHAR revda_len,

UCHAR *revpda_addr,

UCHAR revpda_len)

结 束

结 束

否

FALSE

定时器循环

i =5,i为初始化次数

开始

定义接受中断句柄、初始化数据数组

接收数据数组

发送数据数组

打开设备成功吗？

（Open_PCIcard()== INVALID_HANDLE_VALUE）

是

初始化OEM4-PCI卡成功吗？

Init_PCIcard (UCHAR init_addr,

UCHAR init_len)

TRUE

发送数据：

Send_PBdata(UCHAR sendda_addr,

UCHAR sendda_len)

接收数据：

Recv_PBdata(UCHAR *revda_addr,

UCHAR revda_len,

UCHAR *revpda_addr,

UCHAR revpda_len)

结 束

结 束

否

FALSE

中断服务程序

i =5,i为初始化次数

打开中断；Open_Int(OEM4_INT_INDEX IntEvent)

开始

PROFIBUS-DP

PROFIBUS从站

PROFIBUS从站

ASCII Printer

PROFIBUS主站

PROFIBUS从站

PB-OEM4-PCI卡

PROFIBUS输入数据（PC例程发送数据）

PC例程接收的数据(PROFIBUS输出数据)

图4-2  GSDEDIT打开DS_06FA.GSD文件

图4-1  GSDEDIT打开一个空文件

北京鼎实创新科技有限公司

现场总线PROFIBUS（中国）技术资格中心

电话：010-82078264、010-62054940              传真：010-82078264

地址：北京德胜门外教场口1号，一号楼401~404  邮编：100011

Web:www.c-profibus.com.cn                      Email: tangjy@c-profibus.com.cn